Набор для сборки сигнализации GSM “GUARD-2”

Версия 1.

Технические характеристики	1

Настройка системы	2

Подготовка SIM карты	2

Подключение системы	2

Подключение питания	2

Подключение цифровых датчиков	2

Постановка/снятие с охраны.	2

С помощью кнопки постановки на охрану	2

Задержка срабатывания охранного устройства	2

С помощью телефона	3

Задержка срабатывания охранного устройства	3

Комбинация разных способов постановки/снятия с охраны	3

Режим охраны	3

Управление с помощью SMS	4

Запрос состояния системы	4

I – состояние устройства	4

O – состояние выходов	4

Управление нагрузками	4

Сирена	4

Контроль питания	4

Добавка новых функций	5

# Технические характеристики

Количество входов для цифровых датчиков – 8

Количество линий управления нагрузками – 5

Способ управления нагрузками – SMS

Напряжение источников питания должно быть от 8 до 14В.

Потребляемый ток:

50-60 мА в режиме ожидания.

до 150 мА при работе GSM канала.

Температурный диапазон: –20 + 40 град.цельс

Не имеет специальной защиты от повышенной влажности и атмосферных воздействий.

Виды сообщений о тревоге – SMS, прямой дозвон

Постановка/ снятие с охраны – кнопка, звонок с телефона

Запрос состояния с помощью SMS

Контроль питания (оповещение SMS в случае аварийной ситуации)

# Настройка системы

## Подготовка SIM карты

Вставьте SIM карту в любой сотовый телефон стандарта GSM.

В записной книжке телефона с 1-й записи по 4-ю записываются свои номера телефонов, по которым будут совершаться звонки и отправляться СМС (формат записи номера – полный +79……) для управления сигнализацией.

Не должен быть включен запрос PIN кода на СИМ карте.

## Подключение системы

Вставьте SIM карту в охранное устройство.

Подключите сетевое и батарейное питание. Через некоторое время загорится зеленый светодиод – это означает, что устройство готово к работе.

## Подключение питания

Сетевой источник питания рекомендуется большего напряжения, чтобы основная работа была от него.

Если питание только одно, то подайте его одновременно на оба входа питания (сетевой и батарейный). Иначе будет приходить SMS об аварийном состоянии того или другого питания:

## Подключение цифровых датчиков

Датчики, подключаемые к цифровым входам d1 – d8, должны иметь нормально замкнутые контакты,

Т.е. замкнутый контакт – нет тревоги, разомкнутый – срабатывание датчика.

Сопротивление охранных датчиков:

Не более 4 кОм - замкнут.

Более 74 кОм - разомкнут.

# Постановка/снятие с охраны.

## С помощью кнопки постановки на охрану

При нажатии на кнопку система изменяет  режим работы.

Нажмите кнопку и удерживайте ее до загорания красного светодиода.

Если загорается красный светодиод, то устройство находится в режиме охраны.

Для снятия с охраны также нажмите и удерживайте кнопку до потухания красного светодиода.

### Задержка срабатывания охранного устройства

При постановке на охрану действует задержка порядка 30 секунд от момента зажигания светодиода «Охрана» до начала опроса датчиков. Это небходимо для того, чтобы вы вышли и закрыли дверь.

При срабатывании датчиков действуют следующие задержки:

| Датчик | Задержка срабатывания |
| --- | --- |
| 1 | 30 |
| 2 | 60 |
| 3 | 90 |
| 4 | 20 |
| 5 | 10 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |

Подключая датчики к различным входам, вы можете регулировать время задержки срабатывания системы.

Например, датчики окон подключить ко входам с задержкой 0, входную дверь комнаты 30, а входную дверь квартиры 90.

## С помощью телефона

Для постановки на охрану нужно позвонить с одного из телефонов, сохраненных в записной книжке телефона. При успешном соединении и работоспособности всех датчиков сигнализация подает тоновый сигнал и разрывает соединение.

Для снятия с охраны также нужно позвонить, но при этом подаются два тоновых сигнала.

Если при постановке на охрану есть сработавшие датчики, то выдается три тоновых сигнала. Устройство переходит в режим охраны.

### Задержка срабатывания охранного устройства

Задержка начала опроса датчиков при постановке с телефона отсутствует.

## Комбинация разных способов постановки/снятия с охраны

Можно комбинировать разные способы постановки/снятия с охраны. Например, установить режим охраны с помощью кнопки и снять с помощью телефона.

# Режим охраны

В режиме ОХРАНА прибор опрашивает датчики.

При срабатывании одного или нескольких датчиков:

- Посылается СМС по всем номерам в записной книжке (кроме стационарных телефонов) с состоянием датчиков.

- Осуществляется циклический дозвон по номерам из записной книжки.

- После ответа на одном из телефонов в трубку выдается последовательность из 6 тональных сигналов, дозвон прекращается, сработавшие датчики в дальнейшем игнорируются (блокируются), чтобы не было постоянных сообщений о срабатывании этих датчиков. Остальные продолжают функционировать и при их срабатывании процесс повторяется с п.1. Опрос всех датчиков восстанавливается при новой постановке на охрану.

Пример сообщения о тревоге:

TREVOGA: Datch:d1-1,d2-0,d3-0,d4-0,d5-0,d6-0,d7-0,d8-0

В данном случае сработал датчик d1.

# Управление с помощью SMS

## Запрос состояния системы

### I – состояние устройства

Пример ответа:

Mode:0;Power:1;bat:0;Datch:d1-1,d2-1,d3-1,d4-1,d5-1,d6-1,d7-1,d8-1

Mode:0 – режим работы (1 -  охрана, 0 – нет)

Power:0 - питание сетевое (1-в норме, 0 – нет)

bat:0 – питание батарея (1-в норме, 0 – нет)

Datch:d1-1,d2-1,d3-1,d4-1,d5-1,d6-1,d7-1,d8-1 – состояние датчиков

1 – разомкнут

0 - замкнут

### O – состояние выходов

Примеры ответов:

OUTS:o1-0,o2-0,o3-0,o4-0,o5-0

В данном случае все выходы имеют состояние 0

OUTS:o1-1,o2-0,o3-0,o4-0,o5-0

В данном случае выход1 имеет состояние 1, остальные имеют состояние 0

## Управление нагрузками

R1, R2, R3, R4, R5 – выключение нагрузок 1-5

S1, S2, S3, S4, S5 – включение нагрузок 1-5

Для управления нагрузками в схеме установлены транзисторные ключи ULN2003 c открытым коллектором. Нагрузка подключается между выходом нагрузки и VCC.

Удобно подключать в качестве нагрузки твердотельные реле.

# Сирена

Если подключена, то включается при срабатывании датчиков.

Выключается при снятии с режима охраны.

# Контроль питания

TREVOGA: otkl. pitaniya – в случае пропадания сетевого питания

TREVOGA: razryad akkumulyat. - в случае пропадания питания от аккумулятора

Датчики пониженного питания срабатывают при питании ~7В.

При восстановлении питания ~ 9В будут высланы соответствующие сообщения о восстановлении питания:

MSG: Pitanie v norme

MSG: Akkumulyator v norme

# Добавка новых функций

При необходимости в устройство могут быть добавлены дополнительные функции по вашему заказу. Если новая функция может быть полезна широкому кругу пользователей, но она будет добавлена бесплатно.

Желающие самостоятельно собирать устройство из компонентов, купить прошивку и файлы плат для тиражирования могут обращаться по координатам, указанным ниже.

Гарантия – 1 год со дня продажи.

Изготовитель ИП Засыпкин С.В.

Сайт:

http://www.electroniclab.ru/

Электронная почта:

micro51@mail.ru

micro51@rambler.ru

т. +7-912-619-51-67 (с 7-00 до 17-00 моск.вр.)